Пропозиції та зауваження до «Методики визначення обсягів природного газу, які використовуються для виробництва теплової енергії для населення в разі, якщо суб'єкти господарювання здійснюють постачання теплової енергії різним категоріям споживачів»

| В редакції Міністерства палива та енергетики України | Пропозиції Міжгалузевої Асоціації «Укртеплокомуненерго» |  |
| --- | --- | --- |
| Пункт 2 . Перший абзац У Методиці цей термін використовують стосовно відпущеної споживачам теплової енергії, яка облікована ЗВТ або розрахована згідно із встановленими нормами споживання теплової енергії; Пункт5 Перший абзац Загальний обсяг теплової енергії, виробленої котельнями теплогенеруючого підприємства за звітний період (q ), у Гкал, вир розраховують за формулою котл г р q = Q * q * (ета) вир н сер 3 10 Пункт 7 Облік спожитої населенням теплової енергії можна здійснювати за приладами обліку теплової енергії, які встановлено як у окремих абонентів, так і в під’їздах, будинках або групах будинків у групових споживачів газу. За відсутності приладів обліку теплової енергії розрахунок спожитої теплової енергії окремим споживачем здійснюється згідно із встановленими нормами споживання теплової енергії. Обсяг відпущеної теплогенеруючим підприємством населенню теплової енергії у Гкал, яку використовують на опалення та гаряче водопостачання, визначають за формулою: де i - номер окремого споживача послуг з опалення для населення; n - кількість окремих споживачів послуг з опалення для населення; - обсяг теплової енергії для надання послуг з опалення для населення за звітний період (і-й споживач), Гкал; j - номер окремого споживача послуг з гарячого водопостачання для населення; m - кількість окремих споживачів послуг з гарячого водопостачання для населення; - обсяг теплової енергії для надання послуг з гарячого водопостачання для населення за звітний період (j-й споживач), Гкал; , (4) У разі тимчасової несправності лічильника теплової енергії , обсяг відпущеної теплогенеруючим підприємством населенню теплової енергії визначають розрахунковим шляхом за нормами витрат теплової енергії на опалення та гаряче водопостачання житлових споруд (КТМ 204 України 244-94). Пункт 8. Перший абзац розраховують за формулою г нас г Q * q Q = від насел q вир г де: Q - за текстом q - за текстом вир q - обсяг відпущеної населенню теплової енергії за від звітний період,Гкал 3 10 - за текстом | Пункт 2 . Перший абзац У Методиці цей термін використовують стосовно відпущеної споживачам теплової (корисний відпуск теплової енергії), яка облікована ЗВТ або розрахована згідно із встановленими нормами споживання теплової енергії; Пункт5 Перший абзац Загальний обсяг теплової енергії, виробленої котельнями теплогенеруючого підприємства за звітний період (q ), у Гкал, вир розраховують за формулою (наведеній в Методиці), або визначають (відповідно до КТМ 204 України 244-94 пункт.2.1.1) як суму корисно використаної теплоти, втрат теплоти в теплових мережах, витрат теплоти на власні потреби котельні та втрат теплоти внутрішніми трубопроводами котельні: qвир = qкор + qт.м + q в.п + q вн.тр Пункт 7 Облік спожитої населенням теплової енергії можна здійснювати за приладами обліку теплової енергії, які встановлено як у окремих абонентів, так і в окремих під’їздах, будинках або групах будинків у групових споживачів газу. При відсутності лічильників теплової енергії обсяг теплової енергії (корисний відпуск) визначається одним із способів: пропорційно до максимальних погодинних витрат теплоти, фактичного часу споживання та температури зовнішнього повітря; за нормами витрат теплової енергії на опалення та гаряче водопостачання; згідно КТМ 204 України 244-94. Обсяг теплової енергії для населення (корисний відпуск) у Гкал на цілі опалення та гаряче водопостачання, визначають за формулою: , (4) де i - номер окремого споживача послуг з опалення для населення; n - кількість окремих споживачів послуг з опалення для населення; - обсяг теплової енергії для надання послуг з опалення для населення за звітний період (і-й споживач), Гкал; j - номер окремого споживача послуг з гарячого водопостачання для населення; m - кількість окремих споживачів послуг з гарячого водопостачання для населення; - обсяг теплової енергії для надання послуг з гарячого водопостачання для населення за звітний період (j-й споживач), Гкал; У разі тимчасової несправності лічильника теплової енергії, обсяг відпущеної теплогенеруючим підприємством населенню теплової енергії визначають протягом місяця наступним шляхом: з централізованого опалення – згідно із середньомісячними показаннями засобів обліку за попередній опалювальний період; з централізованого постачання гарячої води - – згідно із середньомісячними показаннями засобів обліку за попередні три місяці; а далі як при відсутності лічильника теплової енергії Пункт 8. Перший абзац розраховують за формулою г нас г Q * q Q = вир насел q вир нас q - обсяг виробленої населенню теплової енергії за звітний період,Гкал вир |  |
| Додаток 2 Таблиця 1 3.3. Загальний обсяг відпущеної населенню теплової енергії q , Гкал від Додаток 3 3.5.Відпущена населенню теплова енергія q , Гкал від Додаток 4 3) обсяг теплової енергії, відпущеної за звітний період теплогенеруючим підприємством населенню (окремому або груповому споживачу) | Додаток 2 Таблиця 1 3.3. Загальний обсяг виробленої населенню теплової енергії нас q , Гкал вир Додаток 3 3.5.Вироблена населенню теплова енергія нас q , Гкал вир Додаток 4 3) обсяг теплової енергії, виробленої за звітний період теплогенеруючим підприємством населенню (окремому або груповому споживачу) |

# Text boxes

Додаток 1